## Slide 1
Følg instruksjonene i dette heftet og instruksjonene du får på skjermen nøye for å få best mulig utbytte av øvelsen.
Åpne menyen «ERTMS». Start scenariet «ertms d ni innforing» ved å klikke på øvelsen
ERTMS INNFØRING INFO

## Slide 2
Foran deg på nedre skjerm har du en touchskjerm som vil befinne seg i førerrommet på kjøretøyet.
Denne kalles DMI (Driver Machine Interface).
Rundt hastighetsmåleren vises en bue opp til en gitt hastighet. Denne viser at du nå har kjøretillatelse.
Start kjøring. Øk hastigheten til maks 70 km/t.
Du vil få melding i skjermen når du skal se på neste punkt i dette heftet.
Trykk på når du er klar.
2.

## Slide 3
3. DMI ser nå omtrent slik ut:
Buen rundt hastighetsmåleren er grå og går til 70 km/t. Dette signalet heter E1 «Kjøretillatelse» i trafikkreglene. Tillatt hastighet er nå 70 km/t.
Vi har kontakt med RBC (Radio Block Central). Dette er systemets dataforbindelse til sikringsanlegg og fjernstyringssystem.
Vi kjører i FS-modus (Full Supervision). Dette er normal modus for kjøring på ERTMS.
Vi kjører på ERTMS nivå 2.

## Slide 4
4. DMI ser nå omtrent slik ut:
Toget befinner seg ved streken nederst i det som kalles «planområdet».
Oppover i planområdet kan vi se det som venter oss.
Lysgrå og mørkgrå søyle viser stigning og fall. Vi er nå i et område med 3 promille stigning. Ca. 600 meter foran oss begynner 13 promille fall.
Pilene som peker opp eller ned angir hvor det kommer en hastighetsendring.
Den gule streken viser hvor bremsekurven for en hastighetsnedsettelse starter.
Her har vi en hastighetsøkning ca. 800 meter fram og en nedsettelse ca. 2000 meter fram.
Ved å trykke på dette «hjulet» kan vi få fram hvilken posisjon langs strekningen vi befinner oss i.

## Slide 5
5. DMI ser nå omtrent slik ut:
Den hvite firkanten heter «TTI» (Time To Indication). Den vil gradvis bli større ettersom du nærmer deg starten for «målhastighetsovervåking», markert med gul strek i planvinduet.
Som du ser i planvinduet skal hastigheten være senket til 70 km/t om ca. 700 meter. Når målhastighetsovervåkingen starter, vil fargen på hastighetsviseren endres til gult. Dette er signal E3 «Andre varsel om redusert hastighet». Videre vil du få signal E4 «Overskredet hastighet» (oransje farge) og til slutt signal E5 «Bremseinngrep» (rød farge).

## Slide 6
6. DMI ser nå omtrent slik ut:
Gul bue går nå helt ned til 0 km/t. Dette viser at vi nærmer oss sluttpunkt for kjøretillatelse (EOA – End of authority).
Løsehastigheten vises med tall og lys grå bue. Ved kjøring under løsehastighet vil ikke ombordutrustningen overvåke kjøretøyet mot EOA, det vil si at det kun er du som er ansvarlig for å stoppe. Løsehastighet er normalt 20 km/t.
Sluttpunkt for kjøretillatelse er angitt i planområdet som hastighetsnedsettelse med en «0».
Avstand til målpunkt vises med tall og søyle.

## Slide 7
Ved overgangen til nivå NTC vil DMI endre visning. For- og hovedindikator kommer til syne. En egen modul i ETCS-ombordutrustningen som kalles «STM» (Specific Transmission Module) leser ATC-balisene og presenterer informasjonen i DMI. Øvelsen er avsluttet når du har stoppet på neste stasjon.
7. DMI ser nå omtrent slik ut:
Dette symbolet betyr at strekning med ERTMS nærmer seg slutten, og vi skal over på strekning med fjernstyring og ATC.
OBS! Symbolet blir snart gult og blinkede, da må du kvittere (trykke i symbolet) for å bekrefte unngå bremseinngrep.
Vi går fra nivå 2 (Strekning med ERTMS) til nivå NTC (Strekning med fjernstyring/togmelding)