## Slide 1
Denne presentasjonen inneholder informasjon om det du opplever underveis i øvelsen.
Du finner blant annet rute for toget og informasjon du trenger for å gjennomføre Start of Mission
Du har presentasjonen tilgjengelig under hele øvelsen og den kan studeres når du ønsker
Kjøringen gjennomføres sammenhengende uten automatiske frys
Åpne menyen «ERTMS».
Start scenariet «ertms d ntc til ETCS lok»
NTC til ETCS

## Slide 2
Når førerbordet er aktivert legges inn data for toget:
Fører id: 1
Nivå: ATC 2
Togdata: Trykk på Angi data
Rute:
Start of Mission:

## Slide 3
Start of Mission videre:
Togkategori: FP2
Bremseprosent: 85
Toglengde: 328
Materiellets STH: 100
Akselast: D2
Velg ATC-2 togdata
STM STH: 100
Overhastighet: 0
Kode togegenskap: 298
Tognummer: se rute (på forrige side)

## Slide 4
Start of Mission videre:
Husk daglige tester, utfør disse
Trykk Start og kvitter for modus NTC

## Slide 5
ATC indikatorer og togdata i DMI:
Når du kjører på ATC strekning, viser DMI innlagte ATC-togdata her
FORindikator
HOVEDindikator

## Slide 6
Indikeringer i DMI på ATC strekning:
Nivå NTC
På FATC strekning benyttes buen til å vise tillatte hastighet
Modus NTC

## Slide 7
Indikeringer i DMI på ATC strekning:
Avstand til målpunkt
Forvent 70 vist på buen, blir gul ved passering av hovedblink-kurve
På ATC strekning har ikke systemet kontinuerlig informasjon om hva som skjer framover. MEN når den har passert en balisegruppe med forvent-informasjon, kan denne vises

## Slide 8
Indikeringer i DMI på ATC strekning:
Når toget nærmer seg overgang til ERTMS nivå 2 strekning kommer symbolet for levelovergang
Overgang fra ATC til ERTMS nivå 2 krever ingen kvittering

## Slide 9
Øvelsen avsluttes når du har stoppet her